## Slide 1
Topologi Jaringan

## Slide 2
Topologi Jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga terangkai menjadi sebuah jaringan. Ada beberapa topologi yang bisa dipilih pada saat membuat suatu jaringan. Pemilihan topologi antara lain mempertimbangkan faktor biaya, kecepatan, lingkungan, ukuran, dan konektivitas. Penggunaan Topologi yang tepat akan mempengaruhi kualitas, efektivitas, Performa, dan efisiensi jaringan tersebut.

## Slide 3: Jenis-Jenis Topologi Jaringan
Ada beberapa jenis topologi jaringan yang bisa digunakan, antara lain topologi bus, ring, star, tree dan mesh. Setiap topologi tersebut memiliki cara kerja yang berbeda-beda.

## Slide 4: 1. Topologi Bus
Topologi Bus menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan seluruh komputer pada jaringan. Setiap komputer terhubung secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung tersebut ditutup dengan terminator. Kabel yang digunakan biasanya adalah kabel koaksial dan untuk percabangan menggunakan T-Connector

## Slide 5: Cara kerja Topologi Bus adalah sebagai berikut
Ketika komputer mengirimkan sinyal ke saluran maka seluruh komputer mendapat sinyal tersebut. Akan tetapi , hanya satu komputer yang alamatnya sesuai yang menerima sinyal tersebut. Komputer yang lain akan membuang sinyal tersebut.
Hanya satu komputer pada suatu saat yang bisa mengirim sinyal.
Komputer harus menunggu sampai saluran bebas sebelum mengirim.
Kelebihan topologi bus
instalasinya yang sederhana dan hemat biaya karena hanya memerlukan kabel dan konektor.
Kekurangan topologi bus
jika ada kerusakan di jalur utama maka seluruh jaringan akan lumpuh (down). Selain itu sulit untuk mendeteksi letak kesalahannya jika terjadi gangguan pada salah satu komputer.
Tingkat lalu lintas data yang tinggi sehingga bisa menimbulkan antrian data

## Slide 6: Topologi Ring
Pada Topologi ring seluruh komputer dihubungkan membentuk lingkaran atau cincin(ring) tertutup. Topologi ini memiliki Layout sederhana seperti Topologi Bus. Pada topologi ring, paket–paket data dapat mengalir dalam satu arah sehingga menghindari terjadinya tabrakan.

## Slide 7
Cara kerja Topologi Ring adalah sebagai Berikut.
Setiap komputer terhubung dengan komputer berikutnya.
Setiap komputer mentrasmisi ulang pesan dari komputer sebelumnya ke komputer berikutnya.
Pesan singkat atau (token) mengalir satu arah sepanjang ring dan dikirim bergantian.
Hanya komputer yang sedang memegang token yang berhak mengirim pesan pada komputer tujuan
Token diubah dengan menambah alamat dan data, kemudian dikirim sepanjang ring.
Kelebihan Topologi Ring
  Tidak menggunakan banyak kabel
  Pemasangannya tidak rumit
  Perancangan dan istalasinya mudah.
  Dan tidak akan terjadi Tabrakan data
Kekurangan Topologi Ring
  Topologi ini sulit dikembangkan dan peka terhadap kesalahan.

## Slide 8: Topologi Star
Pada Topologi Star , Setiap komputer langsung dihubungkan menggunakan hub. Fungsi hub adalah sebagai pengatur lalu lintas seluruh komputer yang terhubung.

## Slide 9: Cara kerja Topologi Star adalah sebagai berikut
Setiap komputer berkomunikasi dengan hub pusat yang akan mengirim kembali pesan kepada semua komputer (Broadcast) atau hanya pada komputer tujuan (switched).
Hub pada broadcast biasa aktif atau pasif. Hub aktif (Multiport repeater) berfungsi mengulang sinyal yang diterima dan mengirim sinyal tersebut pada semua komputer.
Kelebihan Topologi Star
Mudah untuk mendeteksi kesalahan dan mudah melakukan control dan tingkat keamanan yang tinggi.
Topologi Star paling fleksibel karena perubahan stasiun mudah dilakukan dan tidak menggangu jaringan yang lain.
Mudah dikembangkan, setiap node hanya terhubung secara langsung ke konsentrator
Jika salah satu kartu Ethernet rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih bisa berkomunikasi.

## Slide 10
Kekurangan Topologi Star
Menggunakan banyak kabel sehingga boros biaya.
Memiliki kemungkinan adanya tabrakan data yang dapat melambatkan jaringan.
Karena Jaringan tergantung pada komputer pusat, maka jika terjadi gangguan di pusat, maka seluruh jaringan akan terganggu.
Bila setiap paket data yang masuk ke hub di- broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak , maka kinerja jaringan akan semakin menurun.

## Slide 11: Topologi Tree
Topologi tree merupakan hasil pengembangan dari topologi star dan topologi bus. Topologi Tree terdiri dari kumpulan Topologi Star dan dihubungkan dengan 1 Topologi bus. Topologi Tree disebut juga dengan Topologi Jaringan bertingkat.

## Slide 12
Pada Topologi Tree jaringan membentuk suatu hierarki . Ditingkat teratas terdapat satu simpul pusat yang terhubung ke satu atau lebih simpul ditingkat kedua. Setiap simpul di tingkat kedua terhubung ke simpul – simpul lain ke tingkat ketiga, demikian seterusnya. Setiap simpul yang memiliki kedudukan tinggi dapat mengatur simpul yang memiliki kedudukan yang rendah. Jika komputer pada simpul yang lebih rendah mengirimkan data, maka akan menuju ke simpul yang lebih tinggi terlebih dahulu.
Keuntungan dari Topologi Tree
Kemudahan mendeteksi kesalahan dan melakukan kontrol.
Perubahan bentuk suatu kelompok node mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan.
Kekurangan dari Topologi Tree
Topologi Tree menggunakan banyak kabel sehingga relative mahal
Sering terjadi tabrakan data sehingga cara kerjanya lambat.
Jika simpul yang lebih tinggi rusak maka simpul yang lebih rendah akan terganggu juga.

## Slide 13: Topologi Mesh / Jala
Topologi Mesh merupakan rangkaian jaringan yang saling terhubung secara mutlak dimana setiap perangkat komputer akan terhubung secara langsung ke setiap titik perangkat lainnya. Setiap titik komputer akan mempunyai titik yang siap untuk berkomunikasi secara langsung dengan titik perangkat komputer lain yang menjadi tujuannya. Setiap perangkat yang ada didalam jaringan terhubung satu sama lain.

## Slide 14
Kelebihan dari Topologi Mesh
Dinamis dalam memperbaiki setiap kerusakan titik jaringan komputer
Proses pengiriman data lebih cepat karena data langsung dikirim ke tujuan tanpa harus melalui komputer lain.
Jika terjadi kerusakan pada satu komputer maka tidak akan mengganggu komputer lain.
Kekurangan Topologi Mesh / Jala
Jika Peralatan yang terhubung sangat banyak maka akan sulit untuk mengendalikannya.
Biaya Pemasangannya sangat mahal karena memerlukan banyak kabel dan Porta I/O